УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

27.04.2015		№  119-р

Про затвердження проектно-кошторисної

документації

На виконання статті 7 Закону України „Про архітектурну діяльність” та Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560,   керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію наступних об’єктів:

1.1. „Реконструкція Палацу культури в м. Нова Каховка” з техніко-економічними показниками: площа будівлі - 3172,56м2, корисна площа - 2951,02м2, розрахункова площа -2171,88м2,  в тому числі:  площа глядацької зали з бельетажем - 335,06м2, площа великої танцювальної зали -138,4м2, площа зали для репетицій - 83,2м2.  Кількість посадочних місць - 370 чол., постійне перебування людей - 300 чол., тимчасове перебування людей - 1000 чол., будівельний обсяг - 22311 тис.м3, ступень вогнестійкості ІІ,             Витрати води на зовнішнє пожежегасіння 15л/с, загальна вжита потужність  ПК не перевищує 90кВт.

Роботи, які підлягають виконанню:

-  Оздоблювальні  роботи: шпаклівка та фарбування стін - 2 116,1 м2, шпаклівка стель -  1 988,23 м2, фарбування стель - 2 006 м2, улаштування каркасу стелі глядацької зали  - 17,6 т, улаштування підвісної стелі - 1 439,3 м2, улаштування підлог  дерев’яних - 287 м2, підлог з лінолеуму  -845 м2, підлог з паркету – 122 м2,

- Сантехнічні роботи: улаштування системи вентиляції - 346,3 м.п., улаштування системи опалення, прокладання трубопроводів Д=20 мм - 292,8 м.п., Д=25 мм  -  337,1 м.п., Д=32 мм - 220,0 м.п., Д=40мм - 264,0 м.п., Д=50 мм - 70,7 м.п., Д=63 мп. - 83,0 м. Навішування радіаторів  229 кВт. Еекторомотажні роботи: прокладання проводів 2,5 мм2- 25 мм2 - 1,69 км, кабелів напругою до 600В - 160 м. Улаштування автоматичної пожежної сигналізації зі станцією пожежегасіння.

-   Загальна кошторисна вартість робіт, тис.грн. - 29 873,471 , у тому числі:                      - будівельно-монтажних робіт, тис. грн. - 22 659,869,  інші роботи, тис. грн.  - 6 926,219.

1.2. „Реконструкція інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул. К.Маркса 33а м. Нова Каховка”. На підставі        повторного  позитивного експертного висновку інспекції філії ДП ”Укрдержбудекспертиза” від 30.03.2015року №  22- 0109 - 15   техніко - економічнимі показники:  загальна площа , м2 - 981,7, корисна площа   м2  - 756,8, - площа забудови , м2- 555,0, - будівельний об’єм,м2 - 774,0.              Кількість хворих,  чол. -  25,0,  кількість медперсоналу,  чол. - 17,0.

Роботи, які підлягають виконанню:

- Сантехнічні роботи: прокладання зовнішніх мереж електропостачання - 100,0 м, мереж зв’язку та телефонізації - 800,0 м., мережі водопостачання – Д=25- 50 - 100 м. п., мережі каналізації  Д= 50-100 -  50,0 м.п., встановлення сантехнічних приладів.

- Опоряджувальні роботи: шпаклювання та фарбування стін та стель - 800,0 м2,  скління віконних блоків - 70м2. Будівництво хлораторної станції для знезараження стоків.

- Загальна кошторисна вартість, тис. грн. - 5 457,95561,у тому числі: будівельно-монтажні роботи, тис.грн. - 501,225, обладнання, тис. грн. - 60,444.

1.3. “Котельня №1 по вул. Леніна в м. Нова Каховка - реконструкція. Коригування з влаштуванням твердотопливного котла на альтернативному виді палива”. На підставі  позитивного експертного висновку інспекції філії ДП ”Укрдержбудекспертиза” від 22.08.2014 № 22-0434-14 техніко-економічні показники:  номінальна теплопродуктивність котельні, МВт     -    1,5,  річна витрата топлива ( при роботі котла на технічному жмиху з низчою     теплотворною здатністю 4474 ккал/кг), тис.кг -  616,9 , річний відпуск тепла тис.Гкал. - 2,484, - будівельний обсяг котельного залу, м.куб. -  2 864,  процент забудови, % - 27,0, питома витрата умовного палива на   1 Гкал відпущеного тепла, т.у.п./Гкал  -  0,159.

Проектом передбачено встановлення твердопаливного водогрійного котла марки  КВМ(а)-1,50 компанії «Крігер-котлосервіс». Опалювальна площа, м.кв -  1 500 , діапазон регулювання тепловиробництва, котла, %                                                                   - 20-100,    робочий тиск теплоносія не більше, Мпа   -     0,60, ККД  не менше ,% -  90,   максимальна температура теплоносія на виході котла, С      -  95۫, максимальна температурю теплоносія на вході котла, С -    60.     До комплекту поставки котла КВМ(а) - 1,5 МВт входить:  котел (основа із рухомими колосниковими гратами, топка з   теплообмінником, двери нижня та технологичні, мультиціклон), устрій подачи палива (плунжерне або шнекове),  комплект вентиляторів, - димосос, система золовидалення,  запобіжні клапани і гідроразводка (в мережах котла), система автоматики із датчиками управління та контролю.

До комплекту поставки котла КВМ(а) - 1,5 МВт входить:  котел  основа із рухомими колосниковими гратами, топка з   теплообмінником, двері нижня та технологичні, мультиціклон,  устрій подачі палива (плунжерне або шнекове),  комплект вентиляторів,  димосос,  система золовидалення,  запобіжні клапани і гідроразводка (в мережах котла),  система автоматики із датчиками управління та контролю, контроль процесу спалювання по кісневому зонду,  система пневмоочіщення теплообмінника котлу.

- Загальна кошторисна вартість  ,тис.грн.  -  8 408,430,   у тому числі:              - будівельно-монтажні роботи, тис.грн. - 2 705,755,  інші витрати, тис.грн.                                             - 1 725,804.

2.Замовникам забезпечити дотримання техніко-економічних показників по об‘єктам „Реконструкція Палацу культури ”,”Реконструкція інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул. К.Маркса 33а м. Нова Каховка”, “Котельня №1 по вул. Леніна в м. Нова Каховка – реконструкція. Коригування з влаштуванням твердотопливного котла на альтернативному виді палива”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко